## Slide 1
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP HỆ THỐNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
YOLO26 + ArcFace · 2 Camera Check-in/Check-out PLC đèn tháp · Xuất nhật ký Excel tự động
Python · PyTorch · OpenCV · ONNX Runtime · FastAPI · pymcprotocol

## Slide 2
01 — NỘI DUNG CHÍNH
Bài toán kỹ thuật & Hướng giải quyết
Bài toán
Kết quả nhận diện phải đủ tin cậy để tự kích hoạt thiết bị vật lý mà không cần người giám sát màn hình
2 camera khác hãng, khác chất lượng (UGreen 2K có AF+HDR vs Rapoo C260 fixed-focus, không HDR) — cùng 1 ngưỡng sẽ cho tỷ lệ nhận nhầm chênh lệch rõ giữa 2 cam
Nhân sự thay đổi -> không thể train lại model mỗi lần thêm/xoá 1 người
Cách hệ thống giải quyết
YOLO26 định vị mặt, ArcFace nhận diện - thêm người mới chỉ thêm 1 vector
Bù riêng theo từng camera (ngưỡng, tiền xử lý ảnh) tính từ chênh lệch thông số phần cứng thực đo, không chỉnh tay cảm tính
Nhiều lớp chống nhận sai xếp chồng thay vì chỉ dựa 1 ngưỡng đơn lẻ
Kết quả nhận diện kích hoạt trực tiếp PLC → đèn tháp phản ứng tức thời, không qua người trung gian

## Slide 3
01 — NỘI DUNG CHÍNH
Kiến trúc & luồng xử lý
Camera
→
YOLO26 Định vị mặt
→
ArcFace Nhận diện
→
So khớp với DB
→
Làm mượt theo thời gian
→
Kết quả
→
PLC
Mỗi camera chạy 2 luồng xử lý song song, hoàn toàn độc lập với camera còn lại
Luồng 1 — Bám khung mặt (~10 khung hình/giây)
Dùng YOLO để bám vị trí khung mặt mượt mà, chưa đoán tên
Người dùng thấy phản hồi tức thì dù bước nhận diện chưa xong
Luồng 2 — Nhận diện thật (~3 khung hình/giây)
Chạy đủ YOLO + ArcFace để ra tên thật, cập nhật lại khi có kết quả
Khoảng cách giữa 2 lần nhận diện tự co giãn theo tải máy - máy bận thì giãn ra, máy rảnh thì rút ngắn

## Slide 4
01 — NỘI DUNG CHÍNH
Công nghệ lõi: YOLO26 định vị + ArcFace nhận diện
YOLO26 — Định vị khuôn mặt
Nhanh hơn nhiều so với các bộ dò mặt cũ, hỗ trợ tăng tốc bằng phần cứng Intel (OpenVINO)
Train theo lớp từng người để mô hình học cách phân biệt tốt hơn
Khái quát hoá tốt trên ảnh webcam thực tế nhờ tăng cường dữ liệu mạnh lúc train (đổi màu, ánh sáng, che khuất một phần)
ArcFace — Nhận diện danh tính
Mỗi khuôn mặt → 1 vector 512 số đã chuẩn hoá về cùng 1 độ dài → so 2 khuôn mặt giống nhau bao nhiêu chỉ còn 1 phép nhân đơn giản
Lúc học, mô hình chủ động kéo khuôn mặt của 2 người khác nhau ra xa nhau hơn — quan trọng khi 2 người trông khá giống nhau
Pretrained sẵn trên các khuôn mặt công khai

## Slide 5
01 — NỘI DUNG CHÍNH
Chống nhận nhầm & thích nghi camera
Nhiều lớp chống nhận sai xếp chồng
Đếm theo đa số trong 5 khung hình gần nhất — 1-2 khung nhiễu không đủ lật kết quả
Ảnh mờ do di chuyển → bỏ qua hẳn, không chạy nhận diện, đợi khung hình nét hơn
2 người dễ nhầm nhau → nếu điểm số quá sát nhau, hệ thống từ chối gán tên thay vì đoán liều
Thích nghi camera khác chất lượng + PLC
Camera ảnh kém hơn (không lấy nét tự động, không HDR) được bù riêng: cân sáng, làm nét, siết ngưỡng cao hơn
Mức bù tính từ chênh lệch thông số phần cứng thực đo giữa 2 camera, không chỉnh tay cảm tính
Kết quả nhận diện kích hoạt trực tiếp đèn tháp PLC (xanh / vàng / đỏ) qua kết nối mạng, không qua người trung gian

## Slide 6
01 — NỘI DUNG CHÍNH
Tính năng vận hành
Vận hành thực tế
2 camera tách vai trò: 1 cổng vào (check-in), 1 cổng ra (check-out) — ghi nhận tự động, không cần thao tác
Thêm/xoá người chỉ mất vài giây, không cần train lại mô hình
Web UI giám sát trực tiếp 2 camera, quản lý danh sách người, chỉnh ngưỡng nhận diện ngay trên trình duyệt
Báo cáo & khả năng chạy
Xuất Excel chấm công theo Ngày / Tuần / Tháng, tự động, 2 chế độ (đầy đủ hoặc rút gọn)
Chạy được cả khi máy không có card đồ hoạ rời (tự giảm tải xử lý)
Tận dụng phần cứng Intel để tăng tốc thêm nếu máy có sẵn

## Slide 7
02 — KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Số liệu đánh giá nhận diện
Kết quả trên tập test (118/127 mặt embed được)
Ngưỡng
Đúng
Nhầm tên
Gọi nhầm lạ
0.25
100%
0
0
0.28*
99.2%
0
1
0.30
99.2%
0
1
0.35
99.2%
0
1
0.40
96.6%
0
4
* 0.28 = ngưỡng đang dùng thật trong hệ thống.
Dataset pilot: 5 người, 60 mẫu đăng ký/người, 118 ảnh test quy mô đã kiểm thử thực tế trong thời gian thực tập, chưa phải quy mô production hàng trăm người.
Chi tiết theo từng người (ngưỡng 0.28)
Người
Số ảnh test
Nhận đúng
Tỷ lệ
nghia
16
16
100%
quan
32
32
100%
son
16
16
100%
tri
34
33
97.1%
tui
20
20
100%
4/5 người đạt 100%
Trường hợp duy nhất sai là "tri" bị gọi nhầm thành "lạ" 1 lần (không phải nhầm sang người khác)
Ảnh test ArcFace không tạo được embedding (góc chụp/ảnh mờ) không tính vào bảng, được xem là không xử lý được

## Slide 8
02 — KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Bằng chứng vận hành thực tế
Đã chạy thật
Đã thêm thành công 1 người mới ("a phuong") ngay khi hệ thống đang chạy qua Web UI, không cần restart hay train lại DB thực tế hiện có 6 người, không chỉ 5 người lúc train ban đầu
Đã kiểm tra thành công cả 3 trạng thái đèn tháp (xanh / vàng / đỏ) qua kết nối TCP thật tới PLC — log ghi nhận đúng lệnh bật/tắt từng màu theo từng trạng thái nhận diện
Hệ thống tự kết nối lại PLC sau khi khởi động lại, không cần can thiệp thủ công
Giá trị mang lại
Hệ thống end-to-end hoàn chỉnh: camera → AI → PLC → đèn tháp → Excel
Zero-shot enrollment: thêm/xoá người trong vài giây, không cần train lại
2 camera check-in/check-out tự động, phân biệt rõ cổng vào/ra
Bù chất lượng camera, không cần chỉnh tay
Chịu lỗi cao: mất kết nối PLC/camera vẫn không sập hệ thống
Chạy được trên máy không có GPU rời

## Slide 9
03 — ĐỀ XUẤT SAU THỰC TẬP
Hướng phát triển tiếp theo
Củng cố trước khi mở rộng quy mô
Đo thêm với người lạ thật ngoài danh sách để có số liệu chính xác về tỷ lệ nhận nhầm người lạ thành quen
Mở rộng dataset lên nhiều người hơn quy mô pilot hiện tại
Anti-spoofing: phát hiện ảnh in hoặc màn hình điện thoại giả mạo
Lưu nhật ký thay vì chỉ giữ trong bộ nhớ
Hướng mở rộng khi triển khai thật
Bảo mật production: kết nối mã hoá (HTTPS), phân quyền đăng nhập rõ ràng
Triển khai trên thiết bị biên (edge) đặt gần camera để giảm độ trễ
Mở rộng nhiều điểm lắp đặt, gom dữ liệu về 1 hệ thống trung tâm
Bảng thống kê xu hướng ra vào, cảnh báo tự động khi có bất thường
Ứng dụng di động thông báo ngay khi phát hiện người lạ

## Slide 10
04 — TỔNG KẾT
Tổng kết quá trình thực tập
Những gì đã hoàn thành
Xây dựng hoàn chỉnh 1 hệ thống end-to-end: từ thu thập dữ liệu, train model, đến triển khai thực tế chạy ổn định
Tự đánh giá, đo lường và cải thiện độ chính xác theo số liệu cụ thể, không chỉ dừng ở demo trực quan
Xây dựng Web UI, hệ thống báo cáo Excel và quy trình vận hành
Những gì đã học được
Quy trình làm việc thực tế với computer vision: từ dữ liệu thô, huấn luyện mô hình, đến xử lý các vấn đề phát sinh ngoài đời (camera kém, ánh sáng, nhận nhầm)
Cách tích hợp phần mềm với phần cứng công nghiệp (PLC) Tư duy thiết kế hệ thống chịu lỗi, có khả năng mở rộng, thay vì chỉ viết code chạy được 1 lần
Kỹ năng tự đánh giá, đo lường kết quả bằng số liệu

## Slide 11
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LẮNG NGHE!